HÁZI FELADAT

Rendszerarchitektúrák tárgy 2013

Beágyazott információs rendszerek MSc. szakirány

A feladatokat kétfős csoportok kapják.

Név1: …………………………….				NEPTUN:…………………….

Név2: …………………………….				NEPTUN:…………………….

Tervezzen perifériát a szükséges illesztő áramkörrel együtt az alábbi előírások szerint.

| Busz típusa | Periféria típusa |
| --- | --- |
| PC ISA 16 bit / 8 MHz PCI 32 bit / 33 MHz AMBA APB 32 bit / 16 MHz AMBA AXI Lite 32 bit/ 16MHz CoreConnect OPB 32 bit / 16MHz CoreConnect PLB 32 bit / 16MHz Whisbone 32 bit / 16 MHz …………………………….. | GPIO 32 bit USRT SPI I2C I2S TWI DDS LIN Enkóder bemenet |

A feladatok a következők:

- A konzulenssel egyeztetve, határozza meg a tervezendő periféria specifikációját. A specifikáció finomításakor nem cél a minél teljesebb kialakítás, de néhány opció legyen konfigurálható.

- Tervezze meg a kijelölt kommunikációs buszra illeszkedő egyszerű periféria egység blokkvázlatát, elkülönítve a funkcionális egységeket és a buszillesztés áramköreit.

- Készítse el a teljes periféria egység RTL HDL (regiszter transzfer) színtű specifikációját, Verilog vagy VHDL nyelven. Törekedjen a szintetizálható leírási mód alkalmazására az egységek tervezésekor.

- Készítse el a választott busz BFM (Bus Functional Model) HDL modelljét, amellyel a megtervezett periféria működése tesztelhető. A BFM legyen képes a buszprotokoll szerinti egyszerű olvasás, ill. írási műveletek végrehajtására, tesztelésére.

- Készítse el az egység dokumentációját, a funkcionális egységek működésének ismertetésével és a busz illesztés alapján kialakított regisztertérképet/programozó modellt.

Feladatkiadás: 	2013. március 6. Szerda, gyakorlaton

Feladat beadás: 	2013. május 15. Szerda, gyakorlaton

Konzulensek:	Szántó Péter 		IE336

Lazányi János		IE336

Raikovich Tamás	IE335

Fehér Béla		IE417

Szikra István		IE335

Wacha Gábor		IE338

……………………………

Dr. Fehér Béla docens

tárgyfelelős